Návod na instalaci Debian 7.7 na virtuální hostovaný server, a Instalace Koha 3.22. Prosinec 2015.

Přihlášení se do založeného účtu  https://administrace.hosting90.cz

Virtuální servery:

Spravovat + záložka Správa serveru (případně vypnout již dříve běžící server)

záložka Systém

roletka Instalační CD/DVD

Volba Debian GNU/Linux 7.7 x86_64

Spustit instalaci Debian GNU/Linux 7.7 x86_64

Záložka Správa serveru

Spustit VNC konzoli

Stisknout: Otevřít Java konzoli

Trvá asi 2 minuty

Zaškrtnout I accept the risk

Na spodní liště Windows:

Volba Install

Enter

Enter

Enter

pokud se zadá heslo, bude vytvořen uživatel root, pokud ne, první nastavený uživatel (viz dále) bude mít právo používat "sudo" (=vykonej jako superuser).

Zde bylo zadáno heslo (= vytvořen root), Pokračovat

Zopakování heslo pro kontrolu

heslo ještě 1x, pro kontrolu

běží cca 10 minut

nechat prázdné

čeká cca 5 minut

zvolit vše

Běží asi 15 minut

Instalace Debian hotová

Instalace Koha3.22, viz http://wiki.koha-community.org/wiki/Debian

Vnitřní domény (nejsou registrované mimo tento můj virtuální server) doména 1 řádu "host", doména 2 řádu "debian". doména 3. řádu je jméno instance Kohy (zde ="library")

Zde je nutno přidat 2 řádky:

127.0.0.1 library.debian.host

127.0.0.1 library-intra.debian.host

Toto chybí v návodu na http://wiki.koha-community.org/wiki/Debian#Installation_Process !!!

Jinak nebude fungovat na místním web preohlížeči

http://library.debian.host   a http://library-intra.debian.host

libraryname = library

library

Set up Apache:

$ sudo a2enmod rewrite

$ sudo a2enmod cgi

$ sudo service apache2 restart

Vytvoření instance Koha, jméno library

Kontrola existence databáze   mysql -u root -p

Rndl2QCuRnXCSfx2

Knihovnické rozhranní http://library-intra.debian.host/cgi-bin/koha/installer/install.pl

Volání rozhraní pro čtenáře, ještě není provedený Web Installer (po projití  všech kroků Web-installeru by se zobrazil OPAC pro čtenáře)